## Slide 1: Chips/ IC Digital Dasar
‹#›
Implementasi diagram logik dilakukan dengan menggunakan Rangkaian elektronik digital yang biasanya berbentuk chips/IC
Jenis Chip logika yang ada di pasaran biasanya berbentuk IC TTL (Transistor-transistor Logic) atau MOS
Chip tersebut diidentifikasi dengan part number atau model number.
Seri IC rangkaian digital standar diawali dengan 74, 4, or 14.
  7404 is an inverter
  7408 is an AND
  7432 is an OR
  4011B is a NAND

## Slide 2: Chips
‹#›
Chip logika dasar biasanya berbentuk DIP (dual in package) dengan jumlah pin genap. Umumnya adalah 14-pin
Pin 1 ditandai dengan adanya titik atau setengah lingkaran.
Nomor pin urut dibaca dari pin 1 berlawanan arah dengan jarum jam.
Pin 1
Pin 7
Pin 14
Pin 8

## Slide 3: Chips
‹#›
Chips memerlukan tegangan untuk beroperasi
Vcc yang digunakan biasanya adalah 5 volts dan pin VCC umumnya pada nomor pin terakhir (untuk DIP14 berarti pada pin 14)
Pin Ground biasanya pada pin terakhir yang sejajar dengan pin 1 (pada DIP14 maka no pin GND biasanya adalah no 7)
Voltage
Ground

## Slide 4: Contoh IC TTL Gerbang Dasar
‹#›
74LS00 : Quad 2 input NAND Gate
74LS08 : Quad 2 input AND Gate

## Slide 5: Contoh IC TTL Gerbang Dasar
‹#›
74LS02 : Quad 2 input NOR Gate
74LS32 : Quad 2 input OR Gate

## Slide 6: Contoh IC TTL Gerbang Dasar
‹#›
74LS04 : Hex Inverter
74LS86 : Quad 2 input XOR Gate

## Slide 7: Contoh IC TTL Gerbang Dasar
‹#›
74LS02 : Quad 2 input NOR Gate
74LS32 : Quad 2 input OR Gate