## Slide 1
KOMUNIKASI DATA & JARINGAN KOMPUTER
Pertemuan 13:
danang@stekom.ac.id
085 885 852 706
Oleh: Danang, S.Kom., M.T
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER
Instal Active Directory dan Manajemen User
Matakuliah:

## Slide 2: Definisi Jaringan Komputer
Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan perangkat keras secara bersama (interkoneksi sejumlah komputer).
Jaringan komputer merupakan kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan.

## Slide 3: Latar Belakang Jaringan Komputer
Kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat.
Penggabungan antara teknologi komputer sebagai pengolah data dengan teknologi komunikasi.

## Slide 4: Manfaat Jaringan Komputer
Jaringan untuk perusahaan atau organisasi
Jaringan untuk umum
Next

## Slide 5: Jaringan Untuk Perusahaan atau Organisasi
Resource Sharing
Reliabilitas tinggi
Lebih ekonomis
Skalabilitas
Media Komunikasi
Back

## Slide 6: Resource Sharing
Bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pemakai.

## Slide 7: Reliabilitas Tinggi
Adanya sumber-sumber alternatif pengganti jika terjadi masalah pada salah satu perangkat dalam jaringan.
Back

## Slide 8: Skalabilitas
Kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan hanya menambah sejumlah prosesor.
Back

## Slide 9: Jaringan Untuk Umum
Akses ke informasi yang berada di tempat jauh.
Komunikasi ke orang-orang
Hiburan interaktif
Back

## Slide 10: Perangkat Keras Jaringan
Multi I/O
NIC (Network Interface Card)
Router
Bridge
Gateway
Repeater
Modem
Media (kabel, Gelombang Radio)
HUB
Swicth Hub

## Slide 11: Klasifikasi Jaringan Komputer Berdasarkan Metode Transmisi
Broadcast
Point to Point
Next

## Slide 12: Broadcast
Jaringan broadcast memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan tersebut.
Pesan-pesan berukuran kecil, disebut paket, yang dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. Field alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan.
Back

## Slide 13: Point to Point
Terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin.
Untuk pergi dari sumber ke tempat tujuan, sebuah paket pada jaringan jenis ini mungkin harus melalui satu atau lebih mesin-mesin perantara.
Seringkali harus melalui banyak route yang mungkin berbeda jaraknya. Karena itu algoritma routing memegang peranan penting pada jaringan point-to-point.
Back

## Slide 14: Klasifikasi Jaringan Komputer Berdasarkan Geografis
Local Area Network (LAN) (10m – 1 km)
Metropolitan Area Network (MAN) (10 km)
Wide Area Network (WAN) (100 – 1000 km)
Jaringan Tanpa Kabel
Internetwork (10.000 Km)
Next

## Slide 15: Local Area Network (LAN)
Ukuran: LAN mempunyai keterbatasan ukuran
Teknologi transmisi: LAN tradisional mempunyai kecepatan mulai 1 sampai 100 Mbps. LAN modern mempunyai kecepatan sampai ratusan Mbps
Topologi:
  Bus/Linear, mekanisme yang digunakan untuk mengatur pengiriman pesan disebut IEEE 802.3 atau Ethernet.
  Ring  IEEE 802.5 (token ring IBM)
Back

## Slide 16: Metropolitan Area Network
Seperti LAN, cuma ukurannya lebih besar
Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan
Lingkungan dalam 1 kota
Back

## Slide 17: Wide Area Network
Lingkungan dalam negara atau benua
Host dihubungkan dengan sebuah subnet
Tugas subnet: pembawa pesan dari satu host ke host lainnya
Komponen subnet: kabel transmisi dan element switching
Element Switching sering juga disebut sebagai:
    Packet switching node
    Intermediate system
    Data switching exchange
    Router
Back

## Slide 18: Jaringan Tanpa Kabel
Manfaatnya: kantor portable, armada truk, taksi, bis, kepentingan militer di medan perang.
Kelemahannya: lambat daripada kabel (umumnya 2 Mbps), laju kesalahan lebih besar, transimisi yang berbeda dapat mengganggu.
Back

## Slide 19: Internetwork
Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi disebut Internetwork atau Internet.
Bentuk internet yang umum adalah kumpulan dari LAN yang dihubungkan oleh WAN.
Perbedaan yang nyata antara subnet dan WAN dalam kasus ini adalah keberadaan host.
  Bila di dalam sistem terdapat kurva tertutup yang hanya terdiri dari router-router, maka itulah subnet.
  Bila sistemnya terdiri dari router dan host, maka itulah WAN.
Back

## Slide 20: Sistem Koneksi dalam Jaringan Komputer
Peer to Peer
Client - Server
Next

## Slide 21: Peer to Peer
Peer artinya rekan sekerja
Adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer.
Adalah suatu model di mana setiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resourcenya untuk dipakai PC lain.
Dikenal sebagai workgroup. Dimana setiap komputer dalam satu jaringan dikelompokkan dalam satu kelompok kerja

## Slide 22: Client - Server
Selain pada jaringan lokal, juga dapat diterapkan dengan teknologi internet. Di mana ada suatu unit yang berfungsi sebagai server yang memberikan layanan bagi komputer lain, dan client yang hanya meminta layanan dari server.
Client hanya bisa menggunakan resource yang disediakan oleh server sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh administrator.

## Slide 23: Jenis Layanan Client - Server
File Server
Memberikan layanan fungsi pengelolaan file.
Print Server
Memberikan layanan fungsi pencetakan.
Database Server
Proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini dan stasiun lain dapat minta pelayanan.
DIP (Document Information Processing)
Memberikan layanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data.
Back

## Slide 24: Jaringan Komputer dan Sistem Terdistribusi
Adalah sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi, dan terjadi proses transfer file.

## Slide 25: Perbedaan Jaringan Komputer dan Sistem Terdistribusi
Jaringan Komputer | Sistem Terdistribusi
Komputer yang terhubung merupakan gabungan dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan client | Komputer yang terhubung terdiri dari host (komputer utama) dan terminal-terminal (komputer yang terhubung dengan host)
Beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tiap pekerjaan ditangani sendiri-sendiri oleh komputer yang meminta dan dimintai layanan. Server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. | Beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah/beberapa pekerjaan besar bersama. Host melayani beberapa terminal & melakukan proses berdasarkan input dari terminal-terminal

## Slide 26: Perbedaan Jaringan Komputer dan Sistem Terdistribusi
Jaringan Komputer | Sistem Terdistribusi
Kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Lamanya proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing station yang meminta layanan. User dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung (di station atau di server). | Kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Lamanya proses tergantung sistem operasi yang akan memilih prosesor komputer yang akan digunakan. User tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host.
Metode komunikasi antar komputer dengan model Peer to Peer atau Client – Server. | Metode komunikasi antar komputer tersentralisasi di host.

## Slide 27: Perbedaan Jaringan Komputer dan Sistem Terdistribusi
Jaringan Komputer | Sistem Terdistribusi
Masing-masing workstation (Peer to Peer) tidak membutuhkan komputer server khusus untuk menangani seluruh pekerjaan. Antar workstation bisa saling bertukar file dan resource yang dimiliki, sesuai permission yang diatur administrator. | Masing-masing terminal membutuhkan host untuk dapat aktif melakukan pekerjaan dan berkomunikasi dengan terminal lain. Antar terminal tidak dapat sharing file atau resource tanpa campur tangan host.

## Slide 28: Perbedaan Jaringan Komputer dan Sistem Terdistribusi
Jaringan Komputer | Sistem Terdistribusi
Masing-masing user di workstation dapat melihat proses layanan yang sedang terjadi. User harus login pada server apabila ingin memanfaatkan resource yang dimiliki oleh server. | Masing-masing user di workstation tidak dapat melihat proses layanan yang sedang terjadi.
User mempunyai ID & password untuk login. Umumnya ID login server tidak bisa digunakan bersama-sama. Kecuali ada policy dari admin. | User mempunyai ID & password untuk login. Umumnya ID login server bisa digunakan bersama-sama. Kecuali ada policy dari admin.

## Slide 29: Perbedaan Jaringan Komputer dan Sistem Terdistribusi
Jaringan Komputer | Sistem Terdistribusi
Keberadaan sejumlah komputer dalam jaringan tidak harus transparan di satu lokasi, sehingga secara fisik tidak dapat dilihat oleh user lain dalam jaringan. | Keberadaan sejumlah komputer dalam jaringan harus transparan di satu lokasi, sehingga secara fisik dapat dilihat oleh user lain yang berada dalam jaringan.
Spesifikasi hardware server tidak harus lebih baik dari client. | Spesifikasi hardware host harus lebih baik dari terminal.
Merupakan sistem yang menggabungkan kinerja perangkat dan aplikasi dari physical layer sampai dengan application layer. | Merupakan sistem perangkat lunak yang dibuat & bekerja pada lapisan atas sebuah sistem
Back

## Slide 30
SELESAI